## Slide 1
ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA
Univerzita třetího věku MU
Jan Novotný, 2024

## Slide 2
CÍLE A PODSTATA ZÁTĚŽOVÝCH TESTů
Zjistit funkční schopnost člověka a posoudit připravenost k pohybovému (sportovnímu) výkonu.
    vyhledávání talentů pro sport
    posouzení efektivity tréninku
Získat vodítka pro řízení intenzity tréninkové zátěže nebo pohybové léčby.
Odhalit skryté oslabení organizmu (poruchy, nemoci),
Posoudit druh a míru poškození a dysfunkce orgánů a systémů.
ZÁTĚŽ
REAKCE
ORGANIZMU
ADAPTACE ORGANIZMU

## Slide 3
Vlastnosti testů
Základní vlastnosti (atributy) testů:
  druh a způsob zatížení,
  druh, přesnost, stabilita a spolehlivost zjišťování (zobrazení, měření) odezvy organizmu na zátěž,
  způsob zpracování výsledků měření a jejich interpretace.
Vhodný test je ten, který je
  příslušný (specifický) a platný (validní) – skutečně zjišťuje to, co chceme zjistit,
  dostatečně přesný (precizní),
  dostatečně nebo přiměřeně citlivý (senzitivní),
  s co nejmenší chybou,
  spolehlivý (reliabilní) – dává stejné výsledky při jeho opakování,
  opakovatelný – lze jej opakovaně provádět stejným způsobem,
  objektivní – je co nejméně ovlivněn osobou testovanou i testující.

## Slide 4
ZDROJE ZÁTĚŽE
svalová práce - aktivní pohyb, udržení polohy těla, ..
Teplo – chlad - test ponořovacího reflexu, ..
DUŠEVNÍ ZÁTĚŽ - početní úkol v časové tísni, ..
chemickÁ LÁTKA – acetylcholin, atropin, salbutamol, ..
HYPOXIE – apnoe, omezený přívod O2, ..
elektrický proud – stimulace srdce, mozku, svalů
MAGNETICKÉ POLE – stimulace mozku
ZVUK – audiologie, ..
SVĚTLO – oftalmologie, neurologie, ..

## Slide 5
ERGOMETRY | TRENAŽERY
stroje umožňující pohyb podobný určité pohybové činnosti | 
přesná dávka/měření zátěže bicyklový, klikový, rumpál, veslařský, plavecký (síla, výkon, práce) běžecký (rychlost, sklon) plavecký (rychlost) | bez přesného dávkování zátěže bicyklový, spinning, šlapadlo cyklické, eliptické běžecký (pasivní koberec)

## Slide 6
ERGOMETRY A TRENAŽERY
BICYKLOVÉ – KLIKOVÉ – RUMPÁLOVÉ
VIDEO
paže - trenažer

## Slide 7
ERGOMETRY
CHODECKÉ – BĚŽECKÉ
(TREADMILL)
VIDEO
Tanec na běhátku
VIDEO
Běh s kopce
VIDEO
spiroergometrie
s vozíkem na pásu
VIDEO
Pás pro koně
VIDEO
Pásy pro psy

## Slide 8
VIDEO:
Flume sbočním oknem
https://www.youtube.com/watch?v=feUhyCklHL0
ZÁTĚŽOVÉ TESTY
PLAVECKÉ
Spiroergometrie v bazéně (S.R., Lipsko, 2012)
VIDEO
Spiroergometrie - flume
VIDEO: Flume
https://www.youtube.com/watch?v=Ox6DQWmHB58

## Slide 9
Bezpečnost zátěžových testů
Nebezpečí zranění (prostor, umístění, stav ergometru, okolní předměty)
Nebezpečí selhání oslabených vnitřních orgánů a systémů
Příprava personálu k řešení problému
  Dlouhodobá - vzdělání, praxe, cvičení,
  Bezprostřední příprava – metodika testu
Důvody neprovedení a přerušení testu (viz dále)
Příprava laboratoře
  Prostor, uspořádání ergometrů a přístrojů, větrání, klimatizace, …
  Zdravotní materiál a léky pro první pomoc a resuscitaci (AED)
Příprava a sledování testovaného
  Vysvětlení průběhu testu, zácvik, způsob komunikace, sdělení potíží, způsob ukončení testu, …
  Průběžná komunikace, sledování odezvy na zátěž – známky selhávání atd.
Zvláštnosti testování dětí, seniorů a žen
  DĚTI – větší obava, jednodušší vysvětlení, rychlejší reakce, nestabilita
  SENIOŘI – pomaleji reagují, vyšší riziko selhání oslabených orgánů
  ŽENY – častější neurocirkulační (TK) labilita, problém umístění a stabilizace EKG elektrod

## Slide 10
Důvody neprovedení testu (kontraindikace)
Bolesti, dušnost, závratě, křeče, poruchy vědomí, porucha motoriky, nespolupráce
Poruchy pohybového aparátu (po úrazech, neurologická a metabolická onemocnění)
Akutní infekční onemocnění (chřipka, angína, viróza, ..)
Floridní stádium zhoubných nádorů, metastázy
Selhávání funkcí vnitřních orgánů a systémů
  Selhávání krevního oběhu (poruchy srdce, výrazná hypertenze nebo hypotenze)
  Vážná porucha metabolizmu (dekompenzace diabetu, acidóza, alkalóza, ..)
Důvody přerušení testu (ZÁTĚŽE)
Subjektivní potíže
  Bolesti hrudníku, hlavy, břicha, kloubů, svalů, křeče, …
  Dušnost, závratě, křeče, poruchy vědomí, nespolupráce
  Vyčerpání – únava, neschopnost pokračovat v práci
Objektivní poruchy
  Poruchy motoriky a udržení polohy těla, poruchy vědomí
  Akutní selhání srdce (EKG) a krevního oběhu (STK > 240? mmHg), kolapsový stav

## Slide 11
První pomoc při akutní komplikaci zátěžového testu
Přerušení zátěže při subjektivních potížích nebo objektivních příznacích zhoršení stavu
  (viz výše „Důvody přerušení testu“)
Diagnostika - zjištění příčiny potíží a stavu pacienta, pro volbu vhodné první pomoci
První pomoc podle diagnózy – stavu pacienta
  Uvedení do vhodné polohy (sed, leh, zvýšená poloha dolních končetin)
  Zavolání pomoci (kolegové, Záchranná služba – tel: 155), přinesení AED
  Ošetření při poranění (fixace, aj.)
  Zajištění čerstvého vzduchu při nevolnosti, dušnosti
  Kardiopulmonální resuscitace při selhání základ. životních funkcí (zajištění dýchacích cest, 30 stlačení hrudníku 100/min : 2 dechy)
Zuchová a kol., FSpS MU, 2008

## Slide 12
Automatický externí defibrilátor (AED)
VIDEO
Použití AED
Po otevření vydává silné zvukové pokyny k jeho použití
  Vyjmout elektrody z obalů
  Přilepit elektrody na hrudník
  Nedotýkat se pacienta
  Provádí analýzu stavu srdce pacienta
  Podle stavu srdce dává pokyny k provedení defibrilace (elektrický výboj k oživení srdce) a kardiopulmonální resuscitace
Je umístěn na recepci u vchodu do budovy A34 FSpS MU

## Slide 13
UKAZATELE ODEZVY ORGANIZMU NA ZÁTĚŽ
SUBJEKTIVNÍ
Pocit zátěže (RPE – rating of perceived exertion, Borg 1962)
Bolest, dušnost
OBJEKTIVNÍ
Antropometrické – hmotnost, složení těla (voda), ..
Dynamometrické – síla, výkon, práce, …
Kardiovaskulární – SF, HRV, TK, EKG, …
Ventilačně-respirační – VE, VO2, VCO2, RER, …
Biochemické (krev, moč, sliny) – Glu, La, ABR, CK, LDH, Cortisol, …
Hematologické (krev) – Ery, Leu, Hb, Hct, …
Imunologické (krev, sliny) – Imunoglobuliny (Pl), …
Indikátory oxidačního stresu (MDA, ..) a antioxidační aktivity (SOD, ..)
Termodynamické – teplota (termometry, infračervená termografie)
…

## Slide 14
Číslo | Slovní hodnota
0 | žádná
0,5 | velmi velmi slabá
1 | velmi slabá
2 | lehká
3 | střední
4 | poněkud silná
5 | silná
6 | 
7 | velmi silná
8 | 
9 | 
10 | velmi velmi silná
* | maximální
Borgova škála pocitu bolesti a dušnosti
Číslo | Slovní hodnota
6 | 
7 | VELMI VELMI LEHKÁ
8 | 
9 | VELMI LEHKÁ
10 | 
11 | LEHKÁ
12 | 
13 | PONĚKUD NAMAHÁVÁ
14 | 
15 | NAMAHÁVÁ
16 | 
17 | VELMI NAMAHÁVÁ
18 | 
19 | VELMI VELMI NAMAHÁVÁ
20 | 
Borgova škála pocitu zátěže
Borg, G. (2012). Physical performance and perceived exertion. Gleerup: Lund.
UKAZATELE ODEZVY ORGANIZMU NA ZÁTĚŽ

## Slide 15
DYNAMOMETRIE - FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA SVALů

## Slide 16
Síla a čas dosažení 30%, 50% a 100% maximální síly u sprinterů a vytrvalců
Dynamometrie
SÍLA / ČAS
(N/s)

## Slide 17
Test 2 km chůze
Ukazatel vytrvalostní tělesné zdatnosti (fitness index)
Muži: FI = 420 - [(11.6 x min) + (0.56 x HR) + (2.6 x BMI) + (0.2 x věk)]
Ženy: FI = 304 - [(8.5 x min) + (0.32 x HR) + (1.1 x BMI) + (0.4 x věk)]
Min = čas chůze (např. 15 min 13 sec = (15 + 13/60) = 15.22 min) HR = minutová srdeční frekvence na konci chůze
Hodnocení
        > 130: výrazně nadprůměrný
        111-130: poněkud nadprůměrný
        90-110: průměrný
        70-89: poněkud podprůměrný
        < 70: výrazně podprůměrný
Odhad VO2max
Muži: VO2max = 189.4 - [(4.65 x min) + (0.22 x HR) + (0.26 x věk) + (1.05 x BMI)]
Ženy: VO2max = 116.2 - [(2.98 x min) + (0.11 x HR) + (0.14 x věk) + (0.39 x BMI)]
http://www.mens-fitness-and-health.com/Walking-Test.html

## Slide 18: ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA SRDCE ischemická choroba srdeční (angina pectoris, infarkt myokardu), kardiomyopatie, srdeční vady a jiné
ERGOMETRIE - TESTY S PŘESNĚ NASTAVITELNOU FYZICKOU ZÁTĚŽÍ
Indikace (cíl, smysl, důvod testu)
  Diagnostika onemocnění - zpřesnění Dg, doplnění hlavních vyšetřovacích postupů (anamnéza, klinické vyšetření, RTG, echokardiografie, koronarografie, biochemické testy, atd.)
  Posouzení rizika selhání srdce - krevního oběhu
  Plánování a kontrola (řízení) pohybové léčby - bezpečná a optimální intenzita zatížení
Kontraindikace (důvod k neprovedení testu)
  Známky akutního selhávání srdce – krevního oběhu
  Jiné důvody (respirační, infekční, ortopedické, neurologické atd.), jako u ostatních osob.
Důvody přerušení zátěže
  Subjektivní – výrazná dušnost nebo bolest na hrudníku (Borgova škála 0-10), závratě, slabost, nevolnost, aj.
  Objektivní – známky závažné poruchy srdeční činnosti – krevního oběhu
    EKG – poruchy rytmu a repolarizace
    Pokles STK

## Slide 19
HLEDANÁ INTENZITA ZÁTĚŽE PRO POHYBOVOU TERAPII
Horním bezpečnostní limit - maximální povolená intenzita - nad níž se projevují
  velká zátěž krevního oběhu (hypertenze), poruchy srdečního rytmu (EKG dysrytmie, bolest na hrudníku, dušnost atd.) – ÚROVEŇ PRACOVNÍ KAPACITY
  → riziko přetížení srdce → srdeční nedostatečnost/selhání
  Tlak krve: STK>220, DTK>120, nezvyšování STK se zátěží
  Zatížení cirkulace: ≥ 80% maximální srdeční rezervy (MSR)
rozvoj metabolické acidózy a oxidačního stresu
  Aerometabolický obrat >75% VO2max
  Pocit zátěže > „namáhavá“ (15 dle Borga ve škále 6-20)
Dolní limit – minimální doporučená intenzita pro efektivní stimulaci
Pocit zátěže ≈ „lehká“ (11)
  Aerometabolický obrat ≈ 50% VO2max
  Zatížení cirkulace ≈ 50% MSR
ZAHŘÁTÍ - postupný nárůst intenzity na začátku cvičební jednotky
ZCHLAZENÍ - postupné snižování intenzity na konci cvičební jednotky

## Slide 20: ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA SRDCE
Zátěžový EKG test – ergometrie se stupňovanou zátěží
Hodnocení EKG projevů poruch srdeční činnosti - rytmu, repolarizace při určitém výkonu (W) a zátěži srdce (SF); pozor na falešně pozitivní nebo negativní nálezy
Hodnocení odezvy TK, především STK – stavu krevní cirkulace, včetně srdce
Stanovení
PRACOVNÍ KAPACITY – nejvyšší výkon, SF a RPE, kdy ještě nejsou závažné poruchy srdce – krevního oběhu
PRACOVNÍ TOLERANCE – nejvyšší výkon, SF a RPE, který byl organizmus schopen tolerovat, před přerušením / ukončením zátěže
Ukazatele míry adaptace cirkulace na vytrvalostní zatížení - W170, W150, W130
http://hmatter.blogspot.cz/2006/02/heart-tests-stress-electrocardiography_22.html

## Slide 21
(Jihočeská univerzita. Mechanické a elektrické projevy kardiovaskulárního systému. In: eAMOS. http://www.eamos.cz/amos/kbf/modules/low/kurz_text.php?id_kap=1&kod_kurzu=kbf_1526; 3.2.2012)
EKG - Končetinové svody ve frontální rovině
EKG - Hrudní svody
v transversální rovině
(Silbernagl S, Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha 2004.)
ELEKTROKARDIOGRAM
(EKG)

## Slide 22
http://flylib.com/books/en/2.569.1.21/1/
VIDEO: Zátěžový EKG test
na běhátku
https://www.youtube.com/watch?v=y3Zq4n3WSyc
https://courses.kcumb.edu/physio/ecg%20primer/ecgleads.htm
Zátěžový EKG test
Umístění elektrod
N F
http://www.medscope.co.uk/Welch_Allyn_ECG_Machines~mfl~2.htm
http://www.norav.com/en/stressecg.html

## Slide 23
ELEKTRODY pro klidové podmínky
ELEKTRODY pro zátěžové testy
SAMOLEPÍCÍ PŘISÁVACÍ - VAKUOVÉ
ELEKTROKARDIOGRAM (EKG)

## Slide 24
Dynamika SRDEČNÍ FREKVENCE při rostoucí intenzitě zátěže

## Slide 25
EKG při zátěži
Při zátěži by neměly být přítomny poruchy rytmu ani repolarizace.
Měla by být přítomna pravidelná sinusová tachykardie, přiměřená zátěži.
V klidu mohou být některé dysrytmie projevem
výraznější neurovegetativní aktivity
  sinusová respirační dysrytmie (variabilita srdeční frekvence).
vrozené nebo adaptační vagotonie - bradykardie.

## Slide 26
(Chaloupka V a kol. Základy funkčního vyšetření srdce a krevního oběhu. IDVPZ, Brno 1999.)
PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU
Fibrilace komor
Komorová tachykardie
Komorová extrasystola
Komorové extrasystoly, kuplety, triplety, salvy až tachykardie

## Slide 27
PORUCHY REPOLARIZACE
Deprese ST úseku
(Placheta Z. a kol: Zátěžová funkční diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada, Praha 1999.)
(Jihočeská univerzita. Mechanické a elektrické projevy kardiovaskulárního systému . In: eAMOS. http://www.eamos.cz/amos/kbf/modules/low/kurz_text.php?id_kap=1&kod_kurzu=kbf_1526; 3.2.2012)
Elevace ST úseku

## Slide 28: ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA SRDCE
DALŠÍ ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA
Holterovské monitorování pro záchyt poruch rytmu a známek ischemie myokardu
24 hodinové monitorování EKG
Zátěžová echokardiografie k hodnocení pohybů srdečních struktur (stěny dutin, chlopně), proudů krve a funkčních parametrů srdce (ejekční frakce atd.)
bezprostředně po zátěži
Analýza variability srdeční frekvence k posouzení míry rizika selhání myokardu
- dlouhodobý záznam (24 h) při běžné denní činnosti
krátkodobý záznam při určité zátěži (5/10 minut) – standardní polohový test
Pulzní oxymetrie k posouzení funkčnosti transportního systému pro kyslík
- krátkodobý záznam při určité zátěži
http://www.imt.ie/clinical/2012/12/osa-patients-similar-cv-damage-as-diabetics.html

## Slide 29: ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA SRDCE
Holterovské monitorování
pro záchyt poruch elektrické aktivity myokardu
24 hodinové monitorování EKG
časový záznam aktivity a pocitů pacienta
VIDEO: Holter EKG monitoring
https://www.youtube.com/watch?v=e9EDqOs3Nq0

## Slide 30
Spektrální analýza variability srdeční frekvence
HRV – heart rate variability
Dlouhodobý záznam EKG Holter monitoring
R-----R
R-R
(s)
LF HF

## Slide 31: ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA SRDCE
Zátěžová echokardiografie
https://en.wikipedia.org/wiki/Echocardiography#/media/File:Ventricular_Septal_Defect.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/PLAX_Mmode.jpg

## Slide 32: ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA SRDCE
Zátěžová echokardiografie
k hodnocení rozměrů a pohybů srdečních struktur (stěny dutin, chlopně), proudů krve a funkčních parametrů srdce.
Ejekční Frakce (%) = (EDV-ESV/EDV)*100 [>55%]
před a bezprostředně po fyzické zátěži
dobutaminový test (β-sympatomimetikum)
https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/echo/during
http://www.fitnesszone.com/category/monark-ergometer-upright-bike.html

## Slide 33
Fontana a kol. Funkce buněk a lidského těla. Multimediální skripta. Praha: Třetí lékařská fakulta UK, 2015.
http://fblt.cz/skripta/
Systolický TK (SBP) – při objevení se ozev
Diastolický TK (DBP) – při vymizení ozev
Střední TK (MBP) = (2•DBP+SBP)/3
TK ve velké tepně
KREVNÍ TLAK (blood pressure)
UKAZATELE ODEZVY ORGANIZMU NA ZÁTĚŽ

## Slide 34
KREVNÍ TLAK A JEHO MĚŘENÍ
Oscilační tonometr s pumpou a nafukovací manžetou
VIDEO: Měření TK
(Tech.univ., Ostrava, 2023)

## Slide 35
NORMÁLNÍ SYSTOLICKÝ TLAK KRVE PŘI DYNAMICKÉ ZÁTĚŽI DOSPĚLÝCH MUŽů A ŽEN (Heck et al., 1984)
ZÁTĚŽOVÉ TESTY U PORUCH KREVNÍHO TLAKU hypertenze, hypotenze, kolísání
Minimální sexuální rozdíly
u dospělých osob.
STK (mmHg)
ZÁTĚŽ (W)

## Slide 36: ZÁTĚŽOVÉ TESTY U PORUCH KREVNÍHO TLAKU hypertenze, hypotenze, kolísání
Měření krevního tlaku před, při a po zátěži
Index POZÁTĚŽOVÉHO
systolického krevního tlaku (iSTK)
(Acanfor et al., 1988)
iSTK1 = STK v 1.min zotavení / STK na konci zátěže < 0,98
iSTK3 = STK v 3.min zotavení / STK na konci zátěže < 0,88
Při přetrvávání nebo zvýšení STK 1-3 min po zátěži je podezření na potenciální hypertenzi.
Neočekávaně nižší hodnoty STK při zátěži nebo jeho snížení s rostoucí zátěží jsou známkou nedostatečné činnosti srdce nebo vasomotorické nebo neurovegetativní poruchy regulace TK.
STK
MTK
DTK

## Slide 37: MONITORING U PORUCH KREVNÍHO TLAKU hypertenze, hypotenze, kolísání
1-7 denní monitorování TK
http://www.amazon.com/Withings-Smart-Pressure-Monitor-iPhone/dp/B004K2KYM8
Oscilační tlakoměry pro domácí měření v klidu
http://www.medisave.co.uk/a-d-abpm-tm-2430.html
http://www.rakuten.com.my/shop/bestdenki/product/HEM7221/
VIDEO: 24 h monitoring TK
https://www.youtube.com/watch?v=1B27lCrv6xg

## Slide 38: MONITORING U PORUCH KREVNÍHO TLAKU
http://www.seiva.cz/holter-krevniho-tlaku/tonotrack/
24 h monitorování TK
SYSTOLICKÝ
I
KREVNÍ TLAK
I
DIASTOLICKÝ
SRDEČNÍ
FREKVENCE

## Slide 39
Polohový test (orto-klino-statický test; head-up tilt-table test)
diagnostika synkop (závrať, slabost, pád, mdloba)
EKG a TK při statické zátěži
http://www.southpalmcardiovascular.com/cardiology/tilt-table-testing/
postural tachycardia syndrome
http://circ.ahajournals.org/content/127/23/2336/F1.expansion.html
30 min SKLOPENÍ
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=E5bES9REdiA

## Slide 40
SPIROMETRIE
Měření ventilačních parametrů

## Slide 41
Diagnostika pozátěžového průduškového astmatu
- zhoršení ventilačních funkcí po zátěži
FEV1 MEF50
Reakce minutové ventilace
na různě těžkou fyzickou zátěž
FEV1 – max. objem vydechnutého vzduchu (l/sec)
MEF50 – střední výdechová rychlost (ml/sec)

## Slide 42
VO2max (ml.min-1)
- celková kapacita transportního systému pro O2
(Placheta a kol., 1999)
Tepový kyslík (ml.tep-1)
- funkce srdce jako pumpy O2
příjem O2
spotřeba O2
SPIROERGOMETRIE
ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA
TRANSPORTNÍHO SYSTÉMU
PRO KYSLÍK

## Slide 43
O2 [l] = E * (FIO2 - FEO2)
FIO2 [%] – frakce O2 v nadechovaném vzduchu
FEO2 [%] - frakce O2 ve vydechovaném vzduchu
(FIO2- FEO2) – utilizace kyslíku
VE [l] – minutová ventilace vzduchu
Objemový podíl plynů v nadech. vzduchu:
~ 20% O2 a 5% CO2
Př:
O2 [l] = 30*[0,20-0,16] = 30*0,04 = 1,2
SPIROERGOMETRIE
Výpočet příjmu kyslíku a výdeje oxidu uhličitého
(Máček, Vávra, 1988)
CO2 [l] = E * (FECO2 - FICO2)
FICO2[%] – frakce CO2 v nadechovaném vzduchu
FECO2[%] - frakce CO2 ve vydechovaném vzduchu

## Slide 44
Spiroergometrie v terénu

## Slide 45
VE
TF
VO2/HR
%BR
VCO2
Čas
VCO2
VE
VO2
VO2
VCO2
TF
VE
VE/VO2
VE/VCO2
RER
VT
PETO2
PETCO2
Čas
Čas
Čas
Čas
Čas
SPIROERGOMETRIE s narůstající zátěží v průběhu času (ramp test)

## Slide 46
Spiroergometrické parametry
analýzy vydechovaného vzduchu
Partial pressure of oxygen or carbon dioxid | pO2, pCO2 | kPa, mmHg | Parciální tlak kyslíku nebo oxidu uhličitého ve vzduchu
Volume percentage of oxygen or carbon dioxid | Vol% O2, Vol% CO2 | % | Objemové procento kyslíku nebo oxidu uhličitého ve vzduchu
Oxygen consumption (intake) | O2 | l∙min-1; ml∙min-1 | Příjem (spotřeba) kyslíku
Oxygen consumption (intake) per kilogram of body mass | O2∙kg-1 | ml∙min-1∙kg-1 | Minutový příjem kyslíku na 1 kg hmotnosti
Maximal oxygen consumption (intake) or Maximal aerobic power | O2max | l∙min-1; ml∙min-1 | Maximální minutový příjem kyslíku nebo Maximální aerobní výkon
Maximal oxygen consumption (intake) or Maximal aerobic power per 1 kilogram of body mass | O2max∙kg-1 | ml∙min-1∙kg-1 | Maximální minutový příjem kyslíku nebo Maximální aerobní výkon - na 1 kg hmotnosti
Maximal oxygen consumption (intake) ) or Maximal aerobic power per frontal body area | O2max∙FSA-1 | l∙min-1∙m-2 ml∙min-1∙m-2 | Maximální minutový příjem kyslíku nebo Maximální aerobní výkon na 1 metr čtvereční čelního povrchu
Excess postexercise oxygen consumption | EPOC | l | Zotavovací kyslík (pozátěžový kyslíkový dluh)
Pulse oxygen consumption | O2∙HR-1 | ml∙min-1∙b-1 | Tepový kyslík - O2∙SF-1
Partial pressure of oxygen or carbon dioxid | pO2, pCO2 | kPa, mmHg | Parciální tlak kyslíku nebo oxidu uhličitého ve vzduchu
Volume percentage of oxygen or carbon dioxid | Vol% O2, Vol% CO2 | % | Objemové procento kyslíku nebo oxidu uhličitého ve vzduchu
Oxygen consumption (intake) |  | l∙min-1; ml∙min-1 | Příjem (spotřeba) kyslíku
Oxygen consumption (intake) per kilogram of body mass |  | ml∙min-1∙kg-1 | Minutový příjem kyslíku na 1 kg hmotnosti
Maximal oxygen consumption (intake) or Maximal aerobic power |  | l∙min-1; ml∙min-1 | Maximální minutový příjem kyslíku nebo Maximální aerobní výkon
Maximal oxygen consumption (intake) or Maximal aerobic power per 1 kilogram of body mass |  | ml∙min-1∙kg-1 | Maximální minutový příjem kyslíku nebo Maximální aerobní výkon - na 1 kg hmotnosti
Maximal oxygen consumption (intake) ) or Maximal aerobic power per frontal body area |  | l∙min-1∙m-2 ml∙min-1∙m-2 | Maximální minutový příjem kyslíku nebo Maximální aerobní výkon na 1 metr čtvereční čelního povrchu
Excess postexercise oxygen consumption | EPOC | l | Zotavovací kyslík (pozátěžový kyslíkový dluh)
Pulse oxygen consumption |  | ml∙min-1∙b-1 | 

## Slide 47: ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA TRANSPORTNÍHO SYSTÉMU PRO KYSLÍK
Spiroergometrie se stupňovanou zátěží
Hodnocení míry funkční poruchy nejslabšího článku transportního systému pro kyslík (např. srdce).
  (Weber et al., 1988 in: Placheta a kol., 1999)
https://www.flickr.com/photos/88070379@N06/8444413930

## Slide 48
Zvýšení VO2max po tréninku
Pokles VO2max s věkem

## Slide 49
(Vilikus, 2023)

## Slide 50: MONITOROVÁNÍ TRANSPORT. SYSTÉMU PRO KYSLÍK
Pulzní oxymetrie
Pití oxygenované vody → ↑ saturace hemoglobinu kyslíkem.
(J. Novotný, M. Novotná. Saturace hemoglobinu kyslíkem u 52letého triatlonisty po vypití oxygenované vody. Med Sport Boh Slov, 2007, 16, 1: 48-52)
Sledování dynamiky
Saturace hemoglobinu kyslíkem (Sat.HbO2,%):
(OxyHb / Deoxy Hb) * 100

## Slide 51: MONITOROVÁNÍ TRANSPORT. SYSTÉMU PRO KYSLÍK
Saturace svalu kyslíkem (SmO2,%)
Hemoglobin a deoxyhemoglobin absorbují červené a infračervené záření různě – podle míry saturace kyslíkem
www.moxymonitor.com

## Slide 52
Svalová oxymetrie - hyposaturační práh
SmO2(%)
Čas (min)
Rychlost běhu (km/h)

## Slide 53
ZÁTĚŽOVÁ DIAGNOSTIKA U DIABETIKů
Orální glukózo - toleranční test (oGTT)
Pro Dg poruchy glukózového metabolizmu
75 g glukózy rozpuštěné ve 250–300 ml vody
Monitoring glykémie při pohybové aktivitě
Ergometrie, spiroergometrie
Zjištění reakce glukózového metabolizmu na fyzickou zátěž - Glykémie před, při a po zátěži
Zjištění pracovní kapacity - Wmax, VO2max, SFmax
Stanovení vodítek pro léčbu aerobním cvičením - Pocit zátěže a SF při ANP/65%VO2max …
Diagnostika a kontrola dlouhodobých diabetických komplikací
Kardiopatie, ICHS – zátěžový EKG test
Hypertenze – zátěžový TK test, polohový test TK
Neuropatie ANS – polohový test s analýzou HRV

## Slide 54
Monitoring glukózy
v intersticiální (mezibuněčné)
tekutině
Systém
SENZOR + PUMPA
Kontinuální monitoring glukózy
www.detskydiabetes.cz
→ Zobrazení koncentrace glukózy na displeji pumpy
→ Diabetik si sám může upravit dávku
Není to automatický uzavřený systém.
http://www.medtronicdiabetes.com/

## Slide 55
Zpoždění glukózy v intersticiální tekutině za glykémií 15-20 min
Kontinuální monitoring glukózy
www.detskydiabetes.cz

## Slide 56
„Test mluvení“ (Croteau et al.)
= INTENZITA ZÁTĚŽE, kdy přestáváme být schopni souvislé řeči
- doporučená intenzita rekreační a léčebné pohybové aktivity (↓volných O2 radikálů a acidózy)
- těsně pod úrovní „anaerobního prahu“
↑ příjem O2 + ↑ výdej CO2 → ↑ ventilace
Děkuji Vám
za pozornost